## Slide 1
KHD 03 / 土地から新築
「土地から新築」精査フロー
マイソク1枚から「何階・何造・何戸・粗利が出るか」を
自分で叩くための再現パイプライン
菊池研太 / 自前スキル化メモ（建築基準法・自治体条例の一般原則に基づく一次スクリーニング）

## Slide 2
OVERVIEW
全体像：マイソク → ボリューム → 仕入判断
STEP 1
敷地を読む
用途/建蔽/容積
防火指定/斜線/日影
STEP 2
駐車場を先に
建物より先に
台数と配置を決める
STEP 3
建築可能範囲
斜線・離隔・
敷地内通路で外形
STEP 4
構造3択
木造200㎡→木三共
→耐火木造→RC
STEP 5
戸数を絞る
単純割り算を
信じない（×0.75）
▶ この5ステップを毎回同じ順で回す。順番（特に②駐車場先行）を崩さないのが要。
▶ 出力＝「3階／木三共 or 耐火木造／約◯戸」の当たり → 加工費・出口価格で粗利試算へ接続。

## Slide 3
STEP 1
敷地を正確に読む（法定上限を出す）
実効容積率
指定容積と「道路幅員×係数(住居0.4/商業0.6)×100」の小さい方。
前面道路が狭いと容積を使い切れない。
延床・建築面積の上限
延床上限＝敷地×実効容積。建築面積上限＝敷地×建蔽。
ここが戸数の天井になる。
防火指定を必ず確認
「なし」を勝手に建蔽+10%しない。法22条/準防火/防火で
構造・コストが変わる。毎回チェック。
規制フラグ
北側斜線/高度地区・日影・ワンルーム条例・敷地内通路。
自治体ごとに全く違う＝エリア独自ルールを調べる癖。

## Slide 4
STEP 2-3
駐車場を先に置く → 斜線・離隔で外形を決める
STEP2 駐車場（建物より先）
・建物から考えると駐車場が収まらない
・まず「車路なし」で何台置けるか
・足りなければ車路を引く判断
・配置パターン（直角／一列）を比較
・台数が出口（賃料・売却）に直結する
地域では台数を死守
STEP3 建築可能範囲
・道路斜線：幅員×勾配(住居1.25/商業1.5)
・北側斜線/高度地区 → 北側を削る
・日影規制 → 高さ10m超(4階〜)は要注意
東西に長い敷地ほど不利
・隣地離隔 約0.5〜0.6m
・敷地内通路／窓先空地（自治体条例）

## Slide 5
STEP 4
構造3択を法規から逆算する
最有利
木造（200㎡未満）
延床200㎡未満×3階以下なら
避難・採光の規制が一気に緩む。
狭小地の最有利ゾーン。
コスト軸
木三共 / 耐火木造
木三共=コスト最安級だが延床
伸びにくい。伸ばしたい時は
耐火木造で共用部を屋内化。
容積軸
RC造
4階以上・容積を使い切る時。
コスト高。日影/斜線をRCで
詰める。王道とは限らない。
▶ 選ぶ順番：木造200㎡未満 → 木三共 → 耐火木造 → RC。日影・容積・コストから逆算する。

## Slide 6
STEP 5
戸数を現実に絞る（単純割り算を信じない）
「容積 ÷ 住戸面積 ＝ 戸数」は“上限の幻”。
廊下・階段・EV・バルコニー・避難通路で、現実は約75%に落ちる。
例：延床上限288㎡ ÷ 専有25㎡ ＝ 11.5戸（幻） → ×0.75 ＝ 現実 約8戸
・業者の「容積いっぱいで◯戸」を鵜呑みにしない。即座に「廊下と避難通路で減る」と返せる。
・重層長屋・法的採光の工夫など、戸数を伸ばす打ち手は別途（建築士と詰める領域）。
・戸数×想定賃料 or 分譲単価 → 売上 → 粗利率20%以上か（KHD仕入基準）で足切り。

## Slide 7
GATE
KHD 仕入KPIゲート（玉川式・辛口基準）
指標
基準
意味
土地値割合
0.4 以上
路線価×面積 ÷ 仕入価格。担保価値の最低ライン
粗利率（キャピタル）
20% 以上
粗利益 ÷ 売上予定額。1人デベの主軸
CF率（保有時）
1.5〜2.0%
税引前CF ÷ 購入価格
CCR（保有時）
15〜20%
税引前CF ÷ 自己資金
再建築・接道
可 / 要確認
再建不可は出口が限定。越境・共有も現調

## Slide 8
これからの運用
メンバーシップに頼らず、自分の資産で回す
① 自前ツール land_screening_pipeline.py
→ マイソク数値を入れて5ステップの当たりを即出力（仕入の足切り）
② 要点ノート（Notion・自分の言葉）
→ ボリューム検討マスター／実例メソッド。考え方の引き出し
③ 正式判断は建築士・自治体窓口
→ ツールは“当たり”まで。詰めは専門家と現調で。ここは外注思考