## Slide 1
KHD 03 ｜ 土地から新築 ｜ 社内学習資産
「土地から新築」
精査フロー
マイソク1枚から「何階・何造・何戸・粗利」を自分で叩く再現パイプライン
＋ 実例14回から抽出した“数字の当て方”カタログ
v3 大容量版 / 全32枚
菊池研太｜図版は全てKHD自作の模式図。第三者有料教材の複製は含まない。

## Slide 2
HOW TO USE
3つの資産を使い分ける
01
ルール
法規のタテ軸＋方法のヨコ軸
ボリューム検討マスター／実例メソッド要点ノート（Notion）
02
カタログ
実例14回の“当て方”
実例Vol.1〜14 要点集（Notion）。似た条件の回を引く
03
ツール
マイソク→当たり自動算出
land_screening_pipeline.py（5ステップを即出力）
▶ ①②で「何が建つか」を当て、ツールで一次足切り → ③KPIゲートで「儲かるか」を判定 → 専門家へ。 収益判断（土地値・粗利・CF）は投資家＝KHD側、建築精度は建築士の領域。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
01

## Slide 3
PART 1
5ステップ・メソッド
どの敷地でも同じ順番で回す。これが精査の背骨。

## Slide 4
OVERVIEW
全体像：マイソク → ボリューム → 仕入判断
STEP 1
敷地を読む
用途/建蔽/容積
防火指定/斜線/日影
▶
STEP 2
駐車場を先に
建物より先に
台数と配置
▶
STEP 3
建築可能範囲
斜線・離隔・
通路で外形
▶
STEP 4
構造3択
木造200㎡→木三共
→耐火木造→RC
▶
STEP 5
戸数を絞る
単純割り算を
信じない(×0.75)
▶ 毎回同じ順で回す。特に②駐車場先行と⑤現実戸数を崩さない。
▶ 出力＝「3階／木三共 or 耐火木造／約◯戸」→ 加工費・出口価格で粗利試算へ接続。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
02

## Slide 5
KEY PATTERNS
全14回で繰り返し出た再現パターン ①
✓
法定上限をそのまま信じない（狭小地は斜線・通路・採光で必ず削られる）
✓
200㎡未満は“魔法のライン”：木三共A/B制約が外れ、バルコニー不要＋屋内階段＋45分準耐火
✓
容積率は「指定 vs 道路幅員×係数(住居0.4/非住居0.6)」の小さい方
✓
旗竿地の容積は竿幅でなく“接道する建基法上の道路幅”で算定
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
03

## Slide 6
KEY PATTERNS
全14回で繰り返し出た再現パターン ②
✓
日影で高さ確保しやすい順：①北側接道 ②東西に短い ③東西に長い＝多くNG
✓
駐車場は建物より先・道路に直角配置で「車路(シャロ)」を作らない
✓
竿4m以上の旗竿地は防火避難規定が外れ木三共が建つ＝安く拾える狙い目
✓
戸数増の定石：長屋×共同住宅併用／40㎡超はカウント外／3階有効範囲の精算
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
04

## Slide 7
PART 2
図解で理解する
公知の建築ルールをKHD自作の模式図で。第三者図面の複製は無し。

## Slide 8
DIAGRAM
建築可能範囲の4要素
前面道路
道路斜線(幅員×1.25/1.5)
北側斜線/高度地区
隣地離隔 0.6m
建築可能範囲
4要素を引き算して外形を出す
① 道路斜線：幅員×1.25(住居)/1.5(非住居)
② 北側斜線/高度地区：北側を削る
③ 隣地離隔：約0.5〜0.6m
④ 敷地内通路2.1m／窓先空地（条例）
※天空率を使うと道路斜線が緩和され、セットバックは概算0.7〜0.8掛けに短縮できる
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
05

## Slide 9
DIAGRAM
「延床200㎡未満」の効能
延床 200㎡ 以上
× バルコニー2㎡が必須（専有が痩せる）
× 屋内階段にできない（防犯弱）
× 60分準耐火（外壁コスト高）
× 木三共は条件A/Bの充足が必要
延床 200㎡ 未満
◎ バルコニー不要 → 専有面積に回せる
◎ 屋内階段OK（防犯UP）
◎ 45分準耐火（外壁仕様の選択肢増）
◎ 木三共A/B制約が外れ配置自由
▶ 狭小地は「なるべく多く」でなく「200㎡の壁を超えないギリギリ」で容積参入面積を最大化（板橋Vol.14の最適解）。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
06

## Slide 10
DIAGRAM
木三共：条件A/B マトリクス（200㎡超で必要）
条件Aから1つ＋条件Bから1つを満たすと、200㎡超でも木造3階を「準耐火」で建てられる
条件A①
避難上有効なバルコニー2㎡以上
条件A②
共用廊下・階段を開放（屋外階段）
条件B③
居室開口の外壁面から3m離隔（道路面除く）
条件B④
共用廊下・階段を開放（屋外階段）
屋内階段にできるのは
A① ＋ B③ の組合せのみ
＝ バルコニーあり＋居室窓は道路側のみ。
それ以外はA②/B④の開放階段（踊り場2㎡以上を屋外開放→外周配置）で住戸自由度が落ちる。
→ 1フロア3戸かつ全室道路側は厳しい。だから狭小地は200㎡未満で組む方が強い。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
07

## Slide 11
DIAGRAM
日影規制：高さを確保しやすい敷地の順
道路(北)
① 北側接道
◎ 最有利
② 東西に短い
○ 有利
③ 東西に長い
× 多くNG
▶ 10m基準は実質“緩和”（9.9mでも日影NGが出る敷地は多い）。北側接道でないなら半地下/盛土で高さ10m未満に抑える。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
08

## Slide 12
DIAGRAM
駐車場：直角配置で「車路」を作らない
× NG：縦列・斜め → 車路(シャロ)が建物を圧迫
車路(無駄)
車
車
車
◎ OK：道路に直角 → 道路を切り返しに使う
車
車
車
車
幅6m以上の道路（切り返しに使う）
3原則：①道路に直角 ②幅6m以上の道路に面して ③有効奥行5m×幅2.3m死守（寸法は自治体）。ピロティ車庫は構造体で実2.8〜3.0m要。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
09

## Slide 13
DIAGRAM
旗竿地：竿幅員で建つものが決まる
旗(敷地)
竿(路地状)
道路
竿幅員
建てられるもの（目安）
2m未満
建築不可
2〜3m未満
竿長15m以下（横浜例）
3m以上
竿長25mまで（横浜例）
4m以上
防火避難規定が外れ木三共OK＝狙い目
※容積率は竿幅でなく“接道する建基法上の道路幅”で算定。旗竿か否かは地域条例で変わる（要確認）。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
10

## Slide 14
PART 3
実例カタログ 全14回
土地を見るたびに、似た条件の回を引いて当てる引き出し。

## Slide 15
実例カタログ Vol.1
東京都足立区
1
狭小・構造選択
答え：耐火木造3階 12戸（延床258.99㎡）
敷地条件
住居系・日影測定面4m・東西に長い
この回の核
単純割り算は裏切られる→日影で4階不可。RCはコスパ悪・木三共は延床伸びず→耐火木造3階が最適解
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
11

## Slide 16
実例カタログ Vol.2
東京都新宿区
2
狭小・200㎡未満
答え：木造3階 200㎡未満 9戸
敷地条件
第2種高度地区・ワンルーム条例10戸以上
この回の核
200㎡未満の3効能＝バルコニー不要/屋内階段/45分準耐火。200㎡超は専有がむしろ痩せる
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
12

## Slide 17
実例カタログ Vol.3
東京都大田区
3
日影・半地下
答え：RC壁式 半地下4階 14戸
敷地条件
奥行深い東西長・日影測定面6.5m・指定容積400%優先
この回の核
半地下で建物高さ9.9m<10mに抑え日影規制を回避し4階を成立
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
13

## Slide 18
実例カタログ Vol.4
東京都新宿区
4
狭小・接道
答え：木造耐火3階 8戸（容積算定200㎡未満）
敷地条件
接道4m未満・前面道路容積273%
この回の核
接道長さの罠＝200㎡以下共同住宅は4m未満でも可だが3階以下が必須
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
14

## Slide 19
実例カタログ Vol.5
神奈川県横浜市
5
旗竿・長屋
答え：木造2階 8戸（共同5+長屋3）
敷地条件
竿4m未満・共住100㎡未満/長屋3戸/2階以下
この回の核
共同住宅と長屋の併用で戸数を捻出。旗竿は参入障壁＝狙い目
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
15

## Slide 20
実例カタログ Vol.6
神奈川県横浜市
6
狭小・200㎡未満
答え：木造3階 9戸（延床175.68㎡）
敷地条件
二方向避難(市条例6条)200㎡未満0.9m/以上2.0m
この回の核
わずか4.5㎡差で必要敷地が約1.5倍。200㎡未満で必要敷地が激減
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
16

## Slide 21
実例カタログ Vol.7
東京都中野区
7
狭小・戸数増
答え：木造3階 200㎡未満 8戸（→9戸も）
敷地条件
北側接道でない・ワンルーム3階かつ12戸
この回の核
全斜線・通路・離隔後の「3階有効範囲」を精算し200㎡÷3階が収まれば1戸増
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
17

## Slide 22
実例カタログ Vol.8
東京都世田谷区
8
複合・日影
答え：壁式RC4階 16戸（長屋2+共同14）
敷地条件
西側接道・第3種高度・複合制約
この回の核
日影は北側接道>東西短い>東西長い。天空率でSB0.7〜0.8掛け。40㎡超はカウント外
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
18

## Slide 23
実例カタログ Vol.9
東京都豊島区
9
旗竿・長屋
答え：木造3階 重層長屋 9戸
敷地条件
竿接道・容積は道路幅で算定160%
この回の核
容積は竿幅でなく道路幅で算定。重層長屋は3300mm開口幅が何個入るか。区で扱い差
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
19

## Slide 24
実例カタログ Vol.10
東京都足立区
10
旗竿・狙い目
答え：木造3階 200㎡未満 6戸
敷地条件
竿4m以上・旗竿の正確な理解
この回の核
竿4m以上は防火避難規定が外れ木三共OK＝他人がスルーする安く拾える狙い目
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
20

## Slide 25
実例カタログ Vol.11
東京都世田谷区
11
旗竿・長屋
答え：重層長屋 8戸
敷地条件
路地状4m未満は3階共同住宅不可
この回の核
法的採光の工夫で建物幅3300→2700mmに縮め6戸→8戸
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
21

## Slide 26
実例カタログ Vol.12
北海道札幌市
12
駐車場
答え：壁式RC4階 19戸
敷地条件
駐車場義務・建蔽100%・2面道路12m
この回の核
駐車場は道路に直角で車路なし。1階1区画を駐車場+通路に充て上階すっきり。北海道は盛土
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
22

## Slide 27
実例カタログ Vol.13
岐阜県岐阜市
13
大型・駐車場
答え：木三共 3層 15戸（延床502.8㎡）
敷地条件
大型645㎡・法22条建蔽60%
この回の核
大型でも手順同じ。駐車場先行で8→15台。道路斜線vs木三共8.2mでSB0.28m
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
23

## Slide 28
実例カタログ Vol.14
東京都板橋区
14
複合・木三共
答え：木三200㎡未満 9戸
敷地条件
準工業・L字・複合制約・建蔽70%・指定200%
この回の核
通路位置が階段→構造要件→延床に連鎖。3案比較は「容積参入面積＋コスト」で判断
▢ ここに自社物件（栄町・船橋など）のマイソク/写真/自作ボリューム図を差し込む（任意）
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
24

## Slide 29
PART 4
判定と運用
建つと分かったら「儲かるか」。最後はKPIゲートと専門家へ。

## Slide 30
GATE
KHD 仕入KPIゲート（玉川式・辛口基準）
※わん流＝建築ボリューム精度／KHD＝収益判定。役割が違う。当たりが出たらこのゲートで足切り。
指標
基準
意味
土地値割合
0.4以上
路線価×面積÷仕入。担保価値の最低ライン
粗利率(キャピタル)
20%以上
粗利益÷売上予定額。1人デベの主軸
CF率(保有時)
1.5〜2.0%
税引前CF÷購入価格
CCR(保有時)
15〜20%
税引前CF÷自己資金
再建築・接道
可/要確認
再建不可は出口限定。越境・共有も現調
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
25

## Slide 31
確認作業フロー
実物件1件で回す
①
マイソクの数値を land_screening_pipeline.py に入れる
「3階／木三共 or 耐火木造／約◯戸」の当たりを出す
②
実例Vol要点集で似た条件の回を引いて照合
旗竿は竿幅、駐車場ありは直角配置、狭小は200㎡未満…
③
KPIゲートで収益判定（土地値0.4／粗利20%）
通れば建築士・自治体で正式確認へ

## Slide 32
NOTE
本デッキの位置づけ（出典・権利）
本デッキは菊池研太が「土地から新築」の仕入判断を自走するために、建築基準法・各自治体条例という公知の法令の一般的な考え方を、自分の言葉とワークフローに落とし込んだKHDの社内資産です。
図版はすべてKHDが自作した模式図であり、特定の有料教材の本文・図面・スクリーンショットの複製は一切含みません。
学びの土台として「わん1級建築士塾」(@taka5588) の有料記事を課金会員として参照しましたが、本デッキはその要点を抽象化・再構成した学習成果であり、再配布・自社コンテンツ転用はしません。
「▢ プレースホルダ」には、菊池自身が権利を持つ自社物件（栄町・船橋等）のマイソク・写真・自作ボリューム図のみを差し込んでください。
KHD 03 ｜ 土地から新築 精査フロー
26